## Slide 1: RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI RISULTATI SPERIMENTALI INTERPOLAZIONE E CURVE DI REGRESSIONE

## Slide 2: Rappresentazione Grafica
“Visione d’insieme” di una grandezza, in funzione del tempo o di un altro parametro
Tipicamente si utilizzano assi coordinati che devono riportare la descrizione della grandezza rappresentata e all’occorrenza anche la sua unità di misura

## Slide 3: Tipi di Grafici
Quando sugli assi compaiono dei valori numerici, bisogna SEMPRE indicare l’unità di misura corrispondente. Il grafico si dice QUANTITATIVO
Altrimenti il diagramma è QUALITATIVO e può servire per indicare degli andamenti o delle tendenze

## Slide 4: Esempio: caratteristica I – V per un diodo Zener
punti sperimentali
Grafico in un Piano Cartesiano

## Slide 5: Grafico in un Piano Cartesiano
ASCISSE (asse X): variabile indipendente o di comando o di ingresso
ORDINATE (asse Y): variabile dipendente o grandezza di uscita
Generalmente si ha u(xi) << u(yi)
Molte volte le incertezze di ingressi e uscite non sono specificate ma insieme al rumore sui dati si traducono in una “dispersione dei punti sperimentali”

## Slide 6
Caratteristica ingresso‑uscita di un amplificatore elettronico.
Le BARRE DI ERRORE indicano un intervallo di confidenza, che va specificato: ad esempio ±1 (68%), oppure ad esempio il 90%.
Dispersione/Incertezza

## Slide 7: Diagrammi Polari
Coordinata radiale  =(x2+y2)1/2
Coordinata angolare  =arctg(y/x) per x0
Diagramma di direttività di un altoparlante
x = cos( )
y = sin( )
 ( ) può anche indicare la potenza irradiata da un’antenna o sorgente di OE

## Slide 8: Scale Logaritmiche
Utili per visualizzare grandezze che variano di diversi ordini di grandezza, con dettaglio relativo costante:
punti equispaziati in scala logaritmica stanno in uno stesso rapporto in scala lineare.
z|log=logB(z/z0) B è la base e z0 è il riferimento
Molto comuni dB e dBm (con B=10)
P|dB=10 log10(P/P0)
A|dB=20 log10(A/A0)
P|dBm=10 log10 [P/(Pm)] con Pm=1 mW

## Slide 9: dB di Potenza
Mondo Lineare | Mondo dei dB
Mondo Lineare | Mondo dei dB

## Slide 10: dB di Potenza
Mondo dei dB | Mondo Lineare
Mondo dei dB | Mondo Lineare

## Slide 11: dB di Ampiezza
Mondo Lineare | Mondo dei dB
Mondo Lineare | Mondo dei dB

## Slide 12: dB di Ampiezza
Mondo dei dB | Mondo Lineare
Mondo dei dB | Mondo Lineare

## Slide 13: Diagrammi Semilogaritmici (log-lin)
Diagramma semilog‑y per la curva I‑V di un diodo a semiconduttore in polarizzazione diretta: I=I0exp(V/VT)
y = log(I) = (1/VT)V+log(I0) = mx+q
m = (1/VT) q=log(I0)

## Slide 14: Diagrammi Semilogaritmici (lin-log)
Sfasamento in gradi o radianti in funzione della frequenza riportata in scala logaritmica (ampia dinamica).
6 decadi
Esempio: diagramma di bode della fase di una funzione
di risposta in frequenza di tipo Passa Basso

## Slide 15: Asse logaritmico
1
10
100
1000
0.001
0.01
0.1
0
1
2
3
-3
-2
-1
1
10
2
5
0
0.301
0.698
1

## Slide 16: Diagrammi Bilogaritmici (log-log)
Ampiezza o guadagno in dB in funzione della frequenza riportata in scala logaritmica: si possono individuare delle pendenze tipiche (e.g. -20 dB/decade)
Esempio: diagramma di bode del modulo di una funzione
di risposta in frequenza di tipo Passa Basso

## Slide 17: Diagrammi Bilogaritmici (log-log)
Ampia dinamica di frequenze e potenze visualizzabili sullo stesso diagramma.
Esempio: Spettro di Potenza di un segnale elettrico

## Slide 18: Interpolazione
Misura: insieme finito e discreto di valori sperimentali.
I punti sperimentali sono i valori assunti dal misurando al variare di uno o più parametri di comando (grandezza/e di ingresso), oppure sono i campioni discreti prelevati nel tempo.
La rappresentazione è più facilmente leggibile se operiamo un “riempimento” o interpolazione tra due punti sperimentali adiacenti.
Interpolante: è una funzione continua che passa per i due punti in questione e fornisce l’andamento presunto (interpolato) della relazione ingresso‑uscita.

## Slide 19: Interpolazione lineare
È la più semplice interpolazione possibile: consiste nel congiungere i punti con una spezzata (insieme dei segmenti di rette che passano per due punti adiacenti).
Non consente una buona ricostruzione del segnale perché non sfrutta l’informazione dei punti precedenti e successivi.

## Slide 20: Interpolazione lineare
Funzione interpolante

## Slide 21: Interpolazione lineare

## Slide 22: Interpolazione lineare

## Slide 23: Interpolazione lineare
Rette di Interpolazione

## Slide 24: Interpolazione polinomiale cubica
È la curva che passa per i punti sperimentali, mantenendo continue la derivata prima e seconda.
Ha l’effetto visivo di una “linea smussata”. Può essere ottenuta con differenti condizioni al contorno (nei due punti estremi dell’intervallo di dati disponibili ).

## Slide 25: Interpolazione a seno cardinale
Utilizzata per la ricostruzione di segnali campionati nel tempo.
Si ricava matematicamente dall’operazione di filtraggio passa-basso ideale del segnale campionato.
Nel dominio del tempo consiste in una convoluzione del segnale campionato (treno di delte di Dirac) con la funzione sinc(x)=sin(x)/x

## Slide 26: Interpolazione a seno cardinale
Curve di Interpolazione

## Slide 27: Esempio di ricostruzione di un segnale mediante interpolatore
Sinusoide campionata a 2.51 punti per periodo
Interpolatore
sinc(x)
Interpolatore
lineare

## Slide 28: Regressione di più punti sperimentali
Un diagramma sperimentale, ottenuto da risultati di misura, spesso mostra una dipendenza y = f (x) che appare ragionevolmente approssimabile con una funzione nota
Alternativamente, da un’analisi teorica, possiamo conoscere quale tipo di relazione matematica (modello) dovrebbe essere rappresentata dai punti, ma la dispersione dei dati è talmente grande (e.g. per la presenza di rumore) che non riusciamo a definire con sufficiente affidabilità i valori dei parametri
Come è possibile ricavare questi valori (parametri caratteristici del fenomeno misurato) da una misura/osservazione di più punti?

## Slide 29: Regressione ai minimi quadrati (LS)
Consideriamo una generica dipendenza di una variabile fisica y da un’altra variabile x, attraverso una funzione f con più parametri A,B,… : y = f (A,B,…x)
Effettuiamo quindi n misure yi della variabile y in funzione della variabile x osservata nei punti xi
Per stimare i parametri che meglio rappresentano la realtà misurata, definiamo una funzione “distanza” tra la misura e la funzione f. Si vuole minimizzare tale distanza
La funzione “distanza” più comunemente usata è la somma degli scarti quadratici tra f e il valore misurato
Scarto: i = yi – f(xi)
Funzione “distanza” da minimizzare:

## Slide 30: Regressione lineare LS (1/2)
Un importante caso di regressione, semplice da risolvere analiticamente, è quello della regressione lineare;
Consideriamo una dipendenza lineare y = m x + b di cui si vogliono ricavare i due parametri m e b.
Per il punto i-esimo di misura, lo scarto i tra il valore empirico, yi, e quello della curva di regressione, f(xi), vale i = yi – [ m xi + b ]
Dobbiamo trovare i valori dei parametri (m e b) per i quali è minima la “distanza”

## Slide 31: Regressione lineare LS (2/2)
Per trovare il minimo di Φ, annulliamo le due derivate prime parziali rispetto a m e b :
dove tutte le sommatorie sono ovviamente estese per i che va da 1 fino a n.
Si è ottenuto un sistema lineare di due equazioni in due incognite, m e b appunto.

## Slide 32: Regressione lineare: calcolo di m e b
La soluzione del sistema (che si ottiene facilmente per sostituzione) è:
Questa soluzione corrisponde a un minimo (lo si può dimostrare matematicamente facendo le derivate seconde, entrambe >0)

## Slide 33: Esercizio su retta di regressione (1/2)
Modello lineare i = yi – [ m xi + b ]
n(=5) misure di y=f(x) con punti sperimentali
i 1 2 3 4 5
xi = [ 0 1 2 3 4]
yi = [ 1 2 2 2 3]
Regressione ai minimi quadrati  (i)2=“min.”
Rappresentazione dei Dati, Interpolazione, Regressione
33

## Slide 34: Esercizio su retta di regressione (2/2)