## Slide 1
MISURE CON L’OSCILLOSCOPIO
prof. Cesare Svelto
Notes: 1

## Slide 2
Misure di ampiezza
Visualizzare a schermo almeno un periodo della forma d’onda
Vp = M AY
La lettura dell’ampiezza (di picco o picco-picco) può anche essere effettuata ricorrendo ai marker orizzontali [solo DSO] oppure impiegando le misure automatizzate di ampiezza (picco, picco-picco, rms, media, varianza, dev. st., etc.)
Notes: 2

## Slide 3
Misure di tempo e periodo/frequenza
Maggior pendenza del segnale  migliore valutazione ascissa del punto di attraversamento (aiuta anche una traccia sottile)
T = N Ax
Si possono anche usare i marker verticali [sia OA che DSO] o le misure automatizzate di tempo/frequenza (periodo T, frequenza f, ritardo Dt, sfasamento Dj, time jitter, etc.)
Notes: 3

## Slide 4
Misure di sfasamento
Misura di sfasamento tra 2 segnali sinusoidali (isofrequenziali)
con t (P2-P1)= N Ax
Una maggiore espansione del tratto P1P2 determina una migliore risoluzione della misura
( ZOOM 5 ☺ … ma come? )
Notes: 4

## Slide 5
Marker(s) per misure di ΔT
OA: schema semplificato del funzionamento dei marker(s) Gli impulsi VM, emessi in coincidenza della uguaglianza tra i livelli di tensione regolabili VL(1,2) e la rampa principale, determinano una maggiore luminosità dei punti P1 e P2 Attraverso un contatore elettronico interno allo strumento viene misurato con precisione l’intervallo di tempo tra l’istante T1 e T2
Dt
Notes: 5

## Slide 6
Misure di tempo di salita
Utilizzo delle linee del reticolo per la misura del tempo di salita di un segnale a gradino
con tso  0.35/B
7a div. da basso
1a div. da basso
composizione quadratica dei tempi di salita
impostare da 0% a 100% della salita sulle 6 (o 5) div. centrali
Notes: 6

## Slide 7
Misure di tempo di salita (esempio)
Esempio di misura (non benfatta) di un breve tempo di salita. Come si vede in Fig., contando le sottodivisioni X tra il 10% e il 90% del gradino di tensione si può misurare il tempo trise 9.50.2DIV  500ps trise900ps 1ns a cui corrisponde una banda fMAX390MHz350MHz (prob. anche limitata dal segnale dato che l’oscilloscopio ha 1 GHz di banda!)
Notes: 7

## Slide 8
Misure di tempo di salita (esempio)
trise 9.50.2DIV=1.8DIV
trise
Notes: 8

## Slide 9
Sistema a singolo polo dominante
Risposta in frequenza
Evoluzione nel tempo della risposta al gradino
Notes: 9

## Slide 10
trise = t90 – t10
e dunque:
exp(-t10/t ) = 0.9
exp(-t90/t ) = 0.1
Facendo prima il ln e poi la differenza:
-t10/t +t90/t = ln(0.9/0.1)
così da ottenere:
trise = t90-t10 = (ln9)t  2.2t
e infine... trise  0.35 / B
Sistema a singolo polo dominante
Notes: 10

## Slide 11
Misure differenziali (1/2)
Gli ingressi dell’oscilloscopio sono di tipo sbilanciato (hanno un terminale connesso a massa).
Un singolo ingresso non è adatto a misure di tipo differenziale (se il potenziale di rif. non è la massa)
Gli ingressi sbilanciati dei canali di amplificazione verticale dell’oscilloscopio e la connessione elettrica del morsetto di riferimento alla terra della rete elettrica di alimentazione possono portare a problemi di misura quando nel circuito sotto misura sono presenti altri dispositivi dotati di connessione a terra
?
L’oscilloscopio cortocircuita a massa il nodo inferiore di ZM!!!
Notes: 11

## Slide 12
Misure differenziali (2/2)
L’impedenza ZM non ha alcun estremo connesso a massa
Collegando i due ingressi dell’oscilloscopio ai due morsetti dell’impedenza ZM e visualizzando sullo schermo la tensione differenza (VY – VX), si ottiene una corretta misura della caduta di tensione sull’impedenza
Per misurare la tensione VM senza alterare il funzionamento del circuito sotto misura (impedenze e punti di massa) , si impiegano entrambi gli ingressi dell’oscilloscopio e si visualizza la loro differenza (oppure si usa una sonda differenziale)
Notes: 12

## Slide 13
Modalità X-Y
Tale modalità consente la visualizzazione di un segnale (VY su CH2) in funzione di un altro segnale (VX su CH1) e dunque di osservare la caratteristica VY vs. VX di una grandezza fisica in funzione dell’altra. Una tipica applicazione è costituita dal rilievo delle funzioni caratteristiche corrente-tensione (I-V) di componenti o dispositivi
CH1
CH2
La modalità di visualizzazione X-Y applica i due segnali presenti agli ingressi CH1 e CH2, rispettivamente, alle placche di deflessione orizzontale e verticale. Pertanto la sezione di trigger viene esclusa
var. indipendente (X)
var. dipendente (Y)
OSCILLOSCOPIO
Notes: 13

## Slide 14
Misura della caratt. I-V di un diodo
Misura, mediante oscilloscopio in modalità X-Y, della caratteristica corrente-tensione (I-V) di un diodo a semiconduttore
Per osservare una traccia stabile, occorre “ripetere nel tempo” (con una ‘rapida’ rampa di tensione) la d.d.p. applicata ai capi del diodo
Notes: 14

## Slide 15
Misura funzione di trasferimento (1/2)
Schema semplificato per la misura/visualizzazione della risposta in frequenza di un doppio bipolo in prova.
La rampa di tensione, che produce la variazione in frequenza (vobulazione) del segnale sinusoidale erogato dal generatore panoramico, viene inviata anche al sistema di deflessione orizzontale (canale X) dell’oscilloscopio.
Al sistema di deflessione verticale (canale Y), viene invece inviato il segnale sinusoidale in uscita dal doppio bipolo.
Notes: 15

## Slide 16
Misura funzione di trasferimento (2/2)
Rappresentazione sullo schermo dell’oscilloscopio del segnale misurato in uscita da un filtro passa basso, eccitato da un segnale vobulato (e.g. VCO), utilizzando la tensione/frequenza di vobulazione per pilotare l’asse orizzontale.
Nel primo caso, il segnale in uscita dal filtro viene applicato direttamente all’ingresso dell’oscilloscopio, mentre nel secondo caso viene utilizzato un rivelatore di picco per migliorare la visualizzazione delle ampiezze trasmesse
Notes: 16

## Slide 17
Misura caratt. I-V di un transistor
Schema di principio di un circuito per la misura diretta delle caratteristiche di un transistore ed esempio della rappresentazione sullo schermo dell’oscilloscopio della famiglia di curve caratteristiche Ic – Vce al variare della corrente di base ( Ib1 < Ib2 < Ib3 < Ib4 )
si osservi che VY=RcIcIc e VX=Vce
sincronismo
c
e
b
Rc
Rb
sonda diff.
Notes: 17

## Slide 18
Figure di Lissajous (1/2)
Figure di Lissajous: prodotte da due segnali sinusoidali (in modalità X-Y) con differenti frequenze e sfasamenti
Notes: 18

## Slide 19
Figure di Lissajous (2/2)
Misura del rapporto di frequenza tra due segnali mediante il conteggio del numero dei punti di tangenza. In questo caso NO = 3 e NV = 1 : il rapporto di frequenza è quindi pari a NO / NV = 3
Figure di Lissajous per due sinusoidi di pari ampiezza,al variare del rapporto di frequenza e dello sfasamento delle due onde
Notes: 19

## Slide 20
Esempi di figure di Lissajous
Notes: 20

## Slide 21
Esempio Oscillo-PLOTTER X-Y
Notes: 21

## Slide 22
Oscillo-”QUAKE” in modalità X-Y
Video procurati dallo studente Simone Mosciatti
Quake on oscilloscope
Quake on an oscilloscope_ better quality - HD
Notes: 22